СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Новоямского сельского поселения

Ельниковского муниципального района

Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ

от 26.12.2013                                                                                                      №85

с. Новоямская Слобода

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Новоямского сельского поселения Ельниковского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782«О схемах водоснабжения и водоотведения»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Новоямского сельского поселения Ельниковского муниципального района.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Новоямского сельского поселения

Ельниковского муниципального района

Республики Мордовия                                                                        С.А. Гришакина

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЯМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОЯМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Новоямская Слобода 2013г.

Содержание

- Паспорт схемы……………………………………………………………

- Общая часть……………………………………………………………….

3.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.1.Технико-кономическое состояние централизованных систем

водоснабжения населения……………………………………………………

3.2.Направления  развития централизованных систем

водоснабжения ………………………………………………………………

3.3.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………………………………………………………………..

3.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………….

3.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения..…………………………………………………………

3.6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство , реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………

3.7.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………………

4.ВОДООТВЕДЕНИЕ

4.1 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения………………………………………………………………………….

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения ……………………………………

- ПАСПОРТ

схемы водоснабжения и водоотведения

Новоямского сельского поселения

| Наименование Схемы | - схема водоснабжения и водоотведения Новоямского сельского поселения Ельниковского района Республики Мордовия на период до 2026года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» - постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782«О схемах водоснабжения и водоотведения» |
| Муниципальный заказчик схемы | - администрация Новоямского сельского поселения Ельниковского района Республики Мордовия |
| Разработчик Схемы | - администрация Новоямского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели и задачи Схемы | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; – улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; – обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Важнейшие целевые показатели Схемы | Достижение уровня обеспеченности населения питьевой водой на 100% |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2014-2027 годы 1 этап – 2014-2017 годы 2 этап -2018-2020 годы 3 этап- 2020-2027г. |
| Ожидаемые результаты реализации Схемы и показатели ее социально-экономической эффективности | - Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. - Повышение качества предоставления коммунальных услуг. - Снижение уровня износа объектов водоснабжения Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения - Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. - Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. - Увеличение мощности систем водоснабжения. |

2. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоямское сельское поселение Ельниковского муниципального района республика Мордовия разработана на период до 2026 года.

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Новоямского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

- Правила землепользования и застройки Новоямского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

-материалы водоснабжающих предприятий Новоямского сельского поселения(документация по источникам водоснабжения, гидрогеологические заключения, эксплуатационная документация ).

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и  водоотведения, обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и  водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Новоямское сельское поселение расположено в северо-западной части Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

Общая площадь земель Новоямского сельского поселения  составляет 19233 га.

Существующая численность населения Новоямского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет  405 человек.

На территории поселения преобладает умеренно-континентальный климат со средней температурой июля +17 ºС,  января -13,2ºС.

В летний период года преобладают ветра западные, юго-западные, в зимний период

юго-западное и  южное.

Первые заморозки на территории поселения, в среднем, наблюдаются в третьей декаде сентября. Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первых числах ноября, на юге – в конце первой - начале второй декады ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Поздние весенние заморозки в среднем по территории заканчиваются во второй декаде мая, но в отдельные годы могут наблюдаться ещё в конце мая и начале июня.

В состав Новоямского сельского поселения входят восемь населенных пункта: село Новоямская Слобода, является административным центром Новоямского сельского поселения  ,  деревня Новая Армеевка, деревня Новобогородские Выселки, поселок Новоямские Выселки, село Новый Ковыляй, деревня Октябрь, деревня Старые Русские Пошаты, поселок Черляй.

Архитектурно-планировочная организация территории

с .Новоямская Слобода

Численность населения с. Новоямская Слобода на 01.01.14 г. составила 262 человека.

Село Новоямская Слобода расположено по берегам  речки Нулуй.

Село Новоямская Слобода  - является административным центром. В современной инфраструктуре села имеются : средняя школа,  ФАП, учреждение культуры, почта, терапевтическое отделение Ельниковской ЦРБ, 2 магазина, администрация Новоямского сельского поселения, сельскохозяйственное предприятие ООО «Слобода», церковь Успения Божией Матери, является памятником архитектуры.

п. Черляй

Численность населения п. Черляй на 01.01.14 г. составила 43 человека. Населенный пункт состоит из двух улиц. Улица Центральная, которая вытянута с запада  на восток, является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 28.

с.Новый Ковыляй

Численность населения с. Новый Ковыляй на 01.01.14 г. составила 66 человек. Населенный пункт состоит из трех улиц. Улицы не асфальтированы. Жилой фонд представлен домами в основном в деревянном исполнении в основном с большой степенью амортизации,  количество домов 36.

д. Старые Русские Пошаты

Численность населения села на 01.01.14 г. составила 17 человек. Населенный пункт расположен на берегу реки Мокша, состоит из одной улицы, не асфальтирована. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 24. В настоящее время активно застраивается дачными домами.

д. Новая Армеевка

Численность населения д. Новая Армеевка на 01.01.14 г. составила 8 человек. Населенный пункт состоит из одной улицы. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с большой степенью амортизации, количество домов 3.

д.Октябрь

Численность населения д.Октябрь на 01.01.14 г. составила 7 человека. Населенный пункт состоит из одной улицы Октябрьская. Жилой фонд представлен домами как в деревянном исполнении так и в кирпичном с большой степенью амортизации, количество домов 13. Активно застраивается дачными домами.

п. Новоямские Выселки

Численность населения п. Новоямские Выселки на 01.01.14 г. составила 1 человек. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении  большой степенью амортизации, количество домов -1.

д. Новобогородские Выселки

Численность населения д. Новобогородские Выселки на 01.01.14 г. составила 1 человек. Жилой фонд представлен  2 домами.

Законом Республики Мордовия от 1.12 2004. г. N 97-З ( в  ред.14.07 2008. г.)   были установлены границы Новоямского муниципального образования.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

а) Источником водоснабжения Новоямского сельского поселения являются подземные воды. На территории Новоямского сельского поселения находятся  6 артезианских скважин. Первая скважина пробурена в 1955 г. Глубины составляют 50-117 м. Эксплуатируемый водоносный горизонт образован ассельско-верхнекаменноугольными кавернозными трещиноватыми известняками и доломитами. Горизонт вскрывается на глубинах в интервале от 17 до 70 м. Вскрываемая водоотдающая часть горизонта составляет 22-47м. Воды слабонапорные, уровень воды устанавливается на 25-28 м от поверхности земли. Удельный дебит изменяется в пределах от 0,8 до 3,5 л /сек на 1 м понижения динамического уровня. Минерализация извлекаемых вод изменяется в пределах от 0,2 до 1,0 г/л. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные реже хлоридно-сульфатные кальциево-магниевые, магниево-кальциевые, магниево-натриевые. Общая жесткость составляет 4,0-8,4, устранимая 1,4-4,4 мг-экв/л. Содержание фтора 0,5-2,0 мг/л.

Схема водоснабжения с. Новоямская Слобода следующая: вода из артезианской скважины насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни – 10 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям

На территории Новоямского сельского поселении водоснабжение осуществляется от артезианских скважин через водопроводную сеть потребителям.

б) Централизованное водоснабжение отсутствует в д. Октябрь,  д. Новая Армеевка,

д. Новобогородские Выселки, п. Новоямские Выселки.

в) Холодное водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,  шахтных и буровых колодцев.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Новоямского сельского поселения отсутствует. Нецентрализованное  горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Системы централизованного холодного водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах: с. Новоямская Слобода, с. Новый Ковыляй, п. Черляй, д. Старые Русские Пошаты.

Система водоснабжения поселения включает в себя:

С. Новоямская Слобода:

- -3 артезианские скважины безфильтровые, две действующие №№ 2274 (глубина-82м, год ввода в эксплуатацию- 1982г), б/н (сведения о времени ввода и глубине отсутствуют, находится в собственности ООО «Слобода») , одна резервная №1358 (глубина 63 м, год ввода в эксплуатацию-1973).

Артезианские скважины оборудованные насосами  ЭЦВ 8х25х100

- 2 водонапорных башни  W=25 куб. м.

- водопроводные сети – 8,8 км. материал- п/э.

Забор воды производится через водозаборную трубу d 200 мм. (металл) из артезианской скважины.

с. Новый Ковыляй

- 1 артезианская скважин безфильтровая , действующая, оборудованная насосом  ЭЦВ 6х25х100. Год ввода в эксплуатацию-1986. Сведений о гидрогеологических параметрах не имеется.

2.   водопроводные сети – 2,2 км., материал- п/э.

- Забор воды производится через водозаборную трубу d 200 мм. (металл) из артезианской скважины.

п. Черляй

1.  1 артезианская скважины безфильтровая, действующая оборудованная насосом  ЭЦВ 8х25х75. Год ввода в эксплуатацию-1986.Сведений о гидрогеологических параметрах не имеется.

- 1 водонапорная башня  W=25 куб. м. ,

- водопроводные сети – 1,2 км., материал- п/э.

Забор воды производится через водозаборную трубу d 200 мм. (металл) из артезианской скважины

д. Старые Русские Пошаты

1 . 1 артезианская скважин безфильтровая, действующая, оборудованная насосом  ЭЦВ 8х25х75. Год ввода в эксплуатацию-1986. Сведений о гидрогеологических параметрах не имеется.

- 1 водонапорная башня  W=25 куб. м.

- водопроводные сети – 3,1 км., материал-п/э.

Забор воды производится через водозаборную трубу d 200 мм. (металл) из артезианской скважины.

Водопроводные сети выполнены тупиковой из полиэтиленовых  труб диаметрами 100, 50, 32 мм,  оснащены запорной арматурой, водоразборными колонками проложены из полиэтиленовых труб.

Износ существующих водопроводных сетей по Новоямскому сельскому поселению составляет  от 10% до 100%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 15,3 км.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях (только в с. Новоямская Слобода). Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Скважины в с. Новоямская Слобода  обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность м3/час | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м | Сведения о состоянии скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водозаборный узел в 380 м. восточнее дома №15 по ул. Овражная с. Новоямская Слобода | Артезианская скважина №1358 Кирпичный павильон2х2,5х2,5 Водонапорная башня Рожновского | 1973 2006 2006 | 25 | 63 | 34х27х34х27 | действующая |
| 2 | Водозаборный узел в 410 м. восточнее дома №15 по ул. Овражная с. Новоямская Слобода | Артезианская скважина №2274 Кирпичный павильон 2х2,5х2,5 | 1982 | 25 | 82 | 12х18х15х15 | резервная |
| 3 | Водозаборный узел западная окраина с. Новоямская Слобода, на территории ООО«Слобода», изделий | Артезианская скважина № б/н Водонапорная башня Рожновского деревянный павильон 1,5х1,5х1,5 | 1973 | 10 | 63 | отсутствует | действующая |
| 4 | Водозаборный узел с. Новый Ковыляй | Артезианская скважина б/н Кирпичный павильон 2х2,5х2,5 | 1986 | 25 | 60 | 12х18х15х15 | действующая |
| 5 | Водозаборный узел п. Черляй, | Артезианская скважина Водонапорная башня Рожновского Кирпичный павильон 2,0х2,5х2,5 | 1987 | 25 | 63 | отсутствует | действующая |
| 6 | Водозаборный узел Западная окраина д. Старые Русские Пошаты | Артезианская скважина б/н Водонапорная башня Рожновского | 1987 | 16 | 63 | отсутствует | действующая |

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов                                                                                                                       Таблица 2

| № п/п | Наименование узла и его местонахождение | Характеристика насосов | Наличие измерительной аппаратуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт |  |  |
| 1 | Водозаборный узел в 380 м. восточнее дома №15 по ул. Овражная с. Новоямская Слобода | ЭЦВ 8х25х100 | 25 | 100 | 11 | Водомерный счетчик ВСХ-80 Манометр, кран для отбора проб воды |  |
| 2 | Водозаборный узел в 410 м. восточнее дома №15 по ул. Овражная с. Новоямская Слобода | ЭЦВ 8х25х100 | 25 | 100 | 11 | кран для отбора проб воды, манометр |  |
| 3 | Водозаборный узел западная окраина с. Новоямская Слобода, на территории ООО«Слобода», изделий | ЭЦВ 6х10х80 | 10 | 80 | 4,5 | Кран для отбора проб воды, манометр |  |
| 4 | Водозаборный узел с. Новый Ковыляй | ЭЦВ 6х25х100 | 25 | 100 | 8,0 | Кран для отбора проб воды, манометр |  |
| 5 | Водозаборный узел п. Черляй, | ЭЦВ 8х25х75 | 25 | 75 | 9,0 | Кран для отбора проб воды, манометр |  |
| 6 | Водозаборный узел Западная окраина д. Старые Русские Пошаты | ЭЦВ 6х16х75 | 16 | 75 | 5,5 | отсутствуют |  |

Местоположение и техническое описание водопроводных сетей

Новоямского сельского поселения

Ельниковского  муниципального района

Таблица 3

| № п.п. | Наименование объекта | Год постройки | Протяженность, м | Основные технические характеристики | Общее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть с. Новоямская Слобода | 2006-2012 | 8,8 | Подземный водопровод материал труб: п/э, д.110, д.63 | Удовлетвори-тельное |
| 2 | Водопроводная сеть с. Новый Ковыляй | 1986 | 2,2 | Подземный водопровод материал труб: п/э, д.110, д.63 | Требующее замены |
| 3 | Водопроводная сеть п. Черляй | 1986 | 1,2 | Подземный водопровод материал труб: п/э, д.110, д.63 | Требующее замены |
| 4 | Водопроводная сеть д. Старые Русские Пошаты | 1986 | 3,1 | Подземный водопровод материал труб: п/э, д.110, д.63 | Требующее замены |

Объект централизованного водоснабжения – водозаборные сети, находящиеся на территории

Поселения являются собственностью Новоямского сельского поселения.

3.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

1) охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение ;

5) обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения  путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение ;

Основными принципами развития централизованного водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

К основным целевым показателям развития централизованных систем холодного водоснабжения, относятся:

1) улучшение показателей качества воды;

2) улучшение показателей надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) улучшение показателей качества обслуживания абонентов;

4) улучшение показателей  эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

При развитии систем водоснабжения  на период до 2026 года учесть мероприятия по реорганизации пространственной организации Новоямского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

3.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ  ВОДЫ

Сведения о действующих нормативах потребления воды населением в поселении

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 4

|  |  |  | Таблица 7.1.1. |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопот- реблния, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год | Норма водоот-ведения, л/сут на 1 чел. | Водоотведение, м3/сут | Годовое водоотведение, тыс.м3/год |
|  |  | Сущест-вующее | На расч. срок |  | Сущест-вующее | На расч. срок | Сущест-вующее | На расч. срок |  | Сущест-вующее | На расч. срок | Сущест-вующее | На расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с. Новоямская Слобода |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | - | 200 | - | - |  | - | 200 |  | 0,2 |  | 2526 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн |  | 347 | 125 | - | 43,37 | - | 15,83 | 125 | - | 0,125 | - | 15,83 |
| 3 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок или шахтных колодцев |  |  | 50 | - | - | - | - | 25 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | Всего по с. Новоямская Слобода | 285 | 347 |  | - | 43,3 | - | 15,8 |  | - | 43,3 | - | 15,8 |

Расчетные расходы воды  и нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно - коммунального   и социально - бытового обслуживания.

Таблица 5.

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления | Существующее положение 2012 г. | 1 этап строительства 2013-2017г. | II этап строительства 2018г.—2022г. | III этап строительства 2022-2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреб. | м3/сут. | Потреб. | м3/сут. | Потреб. | м3/сут. | Потреб. | м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Административные здания | 1 работающий | 12 | 10 | 0,12 | 10 | 0,12 | 10 | 0,12 | 10 | 0,12 |
| 2. | Дом культуры | 1 место | 8,6 | 80 | 0,68 | 80 | 0,68 | 80 | 0,68 | 80 | 0,68 |
| 3. | Магазины в том числе Продовольственные | 2 работающий в смену | 250 | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 1,0 |
| 4. | Школа | 1 место | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |

Противопожарное водоснабжение

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Таблица 6

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение | Общий расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок | Сущ. | На расч. срок |  |  |
| 1 | с.Новоямская Слобода | 285 | 347 | - | 10 | - | 1 | 2,5л×2 струи=5л/с | 15 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства    -   66,80 м3/сут;

- на II этап  строительства   -  66,80 м3/сут;

- на III этап строительства  -   66,80 м3/сут.

## 3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, водопотребление по Новоямскому сельскому поселению составит 43,3 м3/сут, из них

- население – 162,40 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 2,65 м3/сут;

- поливочные нужды – 66,80 м3/сут.

На расчетный срок принимается увеличение водопотребление бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (п.2.10).

На перспективу для водоснабжения существующего жилья и планируемой индивидуальной застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями в с. Новоямская Слобода проектом предлагается бурение дополнительных артскважин (при необходимости) и подключение новой застройки к существующей системе водоснабжения.

В с.Новоямская Слобода, где на расчетный срок запроектированы кварталы индивидуальной жилой застройки, водоснабжение предлагается осуществлять по двум вариантам.

Первый вариант.

Строительство централизованной системы водоснабжения (бурение артезианских скважин, строительство водонапорных башен и устройство разводящих водопроводных сетей).

Второй вариант.

Владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разрешительных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках.

Реализация любого из вариантов зависит от темпов застройки и финансовых возможностей застройщиков.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Также необходимо выполнить реконструкцию водонапорных башен и артезианских скважин.

По другим населенным пунктам учет не ведется.

3.5. ЭКОЛОГИЧЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В связи с тем, что подаваемая вода по своим качествам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по всем скважинам. Микробиологические показатели находятся в пределах гигиенических нормативов и по степени естественной защищенности водоносный горизонт на данной территории относится к защищённому от проникновения  загрязнений с поверхности земли, водоподготовка не производится.

Качество подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового снабжения контролируется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Мордовия»

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет федерального бюджета, бюджетов Республики Мордовия, бюджета Новоямского сельского поселения,  а также, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составляет 6 800 000  рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4700 000  рублей;

за счет средств республиканского бюджета  – 1020 000 рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1020 000 рублей.

  - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИ

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- достижение уровня обеспеченности население питьевой водой на 100%;

- увеличение мощности централизованных систем водоснабжения для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов капитального строительства Новоямского сельского поселения  в необходимых объемах на период 2013 – 2026 г.г.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ

4.1.  Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

- Система централизованного водоотведения в Новоямском сельском поселении отсутствует. Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев.

- Расходы стоков по Новоямскому сельскому поселению составляют 21,13 м3/сут, из них:

- - население – 18,83 м3/сут;

- - бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 2,30 м3/сут;

## 4.2.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, расходы сточных вод по Новоямскому сельскому поселению составят 164,35 м3/сут, из них:

- - население – 161,70 м3/сут;

- - бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 2,65 м3/сут.

- На расчетный срок принимается увеличение водоотведения  бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9)

- На перспективу в с.Новоямская Слобода проектом предлагается создание централизованной системы водоотведения по всем улицам. Для этого необходимо строительство дополнительных  биологических очистных сооружений производительностью не менее 150 м3/сут, устройство канализационных сетей с подключением выпусков от жилых домов, с последующим сбросом очищенных стоков, при этом не исключено строительство канализационной насосной станции.

- Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

- В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».

- На территориях сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших населенных пунктов.